## Slide 1: Формирование Технического задания на закупку работ по строительству и ремонту

## Slide 2
Госты и их применение при формировании тз

## Slide 3: Описание объекта закупки
П.2 ст.33 44-ФЗ
Должно быть обеспечено использование при составлении описания объекта закупки показателей, требований, условных обозначений и терминологии, касающихся технических, качественных, функциональных характеристик ТРУ, которые предусмотрены ТР ТС, документами стандартизации, иных требований заказчика.
Требование условное: можно обходить его, обосновывая применение иных, отличных от «стандартных» характеристик.
Анатолий Галимский
2018

## Slide 4
Требований к содержанию, форме, образцов обоснования применения иных характеристик вне стандартов в законодательной базе не предусмотрено
Нет пояснений, должно ли быть обоснование приложением к документации или составной частью документации
Обоснование пих

## Slide 5
Ошибка №1 (условная):
«ПРИМЕНЯЕМЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДОЛЖНЫ СООТВЕТСТВОВАТЬ ГОСТ…»

## Slide 6: Гост: указывать или не указывать?
П.2 ст.33 44-ФЗ
Ни закон, ни какой-либо другой НПА не требует от заказчика указывать в документации фразу «…товары должны соответствовать ГОСТ…», то есть требовать от участника декларировать соответствие товара ГОСТу.
Минэкономразвития в своих письмах путается в показаниях:
Письмо от 24.04.2017 № Д28и-1732: можно не указывать конкретные ГОСТы в документации, однако в этом случае необходимо обоснование ПИХ.
Письмо от 24.04.2017 № ОГ-Д28-5247: можно не указывать конкретные ГОСТы в документации.
Практика ФАС говорит: да, действительно можно не указывать конкретные ГОСТы в документации без всяких обоснований.
Решение ФАС от 06.09.2016 № КГОЗ-403/16
Анатолий Галимский
2018

## Slide 7: Гост: указывать или не указывать?
Пишем ли в документации «Товары должны соответствовать ГОСТ…»?
Минимизируем риски ошибок в ТЗ
Создаем следующие риски:
1) Наличие противоречий между ТЗ и ГОСТом
2) Риски при приемке: проверять придется не только по прямо поименованным характеристикам, но и по всем прочим в соответствии с ГОСТ
Да
Нет

## Slide 8: Выбор характеристик
ГОСТ 9573-96 Минераловатные плиты | Объективно значимые характеристики
ДхШхТ | ДхШхТ
Марка | Марка
Материал | Материал
Группа горючести | Группа горючести
Содержание органических веществ по массе | 
Влажность | 
Прочность на сжатие при 10% деформации | 
… | 
По «красным» характеристикам требуется также проведение испытаний при приемке! (не забываем о ч.10 ст.7.32 КоАП)

## Slide 9
Ошибка № 2 (вытекающая из №1): противоречие документации госту (или наоборот)

## Slide 10: Как устанавливать характеристики в связке с гост?
Что указано в документации | Что указано в ГОСТе | Что указано в заявке | Результат | Что нужно было указать в документации
Содержание глинистых частиц размером 0,4 мм должно быть не более 80%. Товар должен соответствовать ГОСТ 28013-98 | Содержание глинистых частиц размером 0,4 мм должно быть не менее 30 и не более 80% (ГОСТ 28013-98, растворы строительные, приложение В) | Содержание глинистых частиц размером 0,4 мм: 10% | Создание условий, когда заявка соответствует ГОСТу, но не соответствует документации. Как отклонение, так и допуск такой заявки будут являться нарушением. Рекомендуем не отклонять – меньше риск подачи жалобы – меньше риск выявления нарушения. | Содержание глинистых частиц размером 0,4 мм должно быть не менее 30 и не более 80%.
Ширина дверного полотна: должна быть 1000мм. Дверной блок должен соответствовать ГОСТ 475-2016 | Предельное отклонение наружного размера дверного полотна может составлять -1 мм (ГОСТ 475-2016, дверные блоки) | 999мм |  | Ширина дверного полотна: 999-1000мм.
Содержание глинистых частиц размером 0,4 мм должно быть не менее 40 и не более 50%. Товар должен соответствовать ГОСТ 28013-98 | Содержание глинистых частиц размером 0,4 мм должно быть не менее 30 и не более 80% (ГОСТ 28013-98, растворы строительные, приложение В) | Содержание глинистых частиц размером 0,4 мм: 50% | Здесь уже такого противоречия нет, однако заказчик «сузил» характеристики ГОСТа, что можно рассматривать как несоответствие характеристик документации ГОСТу | Содержание глинистых частиц размером 0,4 мм должно быть не менее 40 и не более 50% + обоснование сужения характеристик ГОСТа

## Slide 11: Как устанавливать характеристики в связке с гост?
Что указано в документации | Что указано в ГОСТе | Что указано в заявке | Результат | Что нужно было указать в документации
Класс замка (цилиндрового механизма): от 1 до 4 Назначение замка: Должно быть для запирания входных дверей в охраняемые помещения (металлические «внешние» входные двери). Замок должен соответствовать ГОСТ 5089-2011. | Область применения: Класс 1: для запирания дверей подсобных помещений, межкомнатных дверей Класс 2: для запирания входных дверей с обычными требованиями к их охранным свойствам Класс 3: для запирания входных дверей с дополнительными требованиями к их охранным свойствам, в т.ч. усиленных (металлических) входных дверей Класс 4: то же, что и 3, только на застрахованных объектах (Таблица 1 ГОСТ 5089-2011) | Класс замка: 2 Назначение замка: Для запирания входных дверей в охраняемые помещения (металлические «внешние» входные двери) | Создание условий, когда заявка соответствует документации, но не соответствует ГОСТу, при наличии требования о его соответствии. Как отклонение, так и допуск такой заявки будут являться нарушением. Рекомендуем не отклонять – меньше риск подачи жалобы – меньше риск выявления нарушения. | Класс замка: 3. Или 4, если объект застрахован

## Slide 12: Как устанавливать характеристики в связке с гост?
Что указано в документации | Что указано в ГОСТе | Что указано в заявке | Результат | Что нужно было указать в документации
Номинальный ток: не менее 25 А Предназначение: для вспомогательных цепей Размер резьбы винтов (болтов): M(не менее 5 не более 10) Выключатель автоматический должен соответствовать ГОСТ 2327-89. | Для вспомогательных цепей значения номинального тока значения из ряда: 2,5; 4; 6,3; 10; 20 А При этом размер резьбы для аппаратов с НТ менее 25А не регулируется. Требование о размерах резьбы болтов не менее М5 предусмотрено для аппаратов с НТ 63А. | Номинальный ток: 25А Предназначение: для вспомогательных цепей Размер резьбы винтов: М5 | Создание условий, когда заявка соответствует документации, но не соответствует ГОСТу, при наличии требования о его соответствии. Как отклонение, так и допуск такой заявки будут являться нарушением. Рекомендуем не отклонять – меньше риск подачи жалобы – меньше риск выявления нарушения. | Номинальный ток: 2,5; 4; 6,3; 10; 20 А Предназначение: для вспомогательных цепей

## Slide 13: Как устанавливать характеристики в связке с гост?
Что указано в документации | Что указано в ГОСТе | Что указано в заявке | Результат | Что нужно было указать в документации
Класс замка (цилиндрового механизма): от 1 до 4 Тип механизма секретности: сувальдный или цилиндровый штифтовый или цилиндровый дисковый Количество секретов: не менее 5 000 Замок должен соответствовать ГОСТ 5089-2011. | Для сувальдного замка 1 класса возможно минимальное значение числа секретов – 100, для цилиндрового штифтового – 2 000. Минимальное требование не менее 5000 секретов предусмотрено только для цилиндрового дискового механизма. (Таблица 3 ГОСТ 5089-2011) | Класс замка: 1 Тип механизма: сувальдный Число секретов: 5 000 | Создание ситуации, когда заявка соответствует и документации, и ГОСТу, но ограничивает участие в закупке участников, готовых предложить «гостированный» сувальдный замок 1 класса с 100 секретами. | Класс замка (цилиндрового механизма): от 1 до 4 Тип механизма секретности: сувальдный или цилиндровый штифтовый или цилиндровый дисковый Количество секретов: не менее 100 Либо так же, как в исходном примере, но с обязательным обоснованием ПИХ.

## Slide 14: Резюме: рекомендуемый алгоритм
Выявление потребности в материалах
Проверка каждого товара на наличие ГОСТов (www.gost.ru)
Изучение каждого ГОСТа
Формирование ТЗ
Анализ рынка, выявление аналогов в рамках интервалов ГОСТа
Анатолий Галимский
2018

## Slide 15
Ошибка №3:
Товарные знаки на основании проектно-сметной документации

## Slide 16: Товарные знаки на основании псд
П.1 ст.33 44-ФЗ
Допускается использование в ТЗ указания на товарный знак при условии сопровождения такого указания словами «или эквивалент»,
либо при условии несовместимости товаров, на которых размещаются другие товарные знаки, и необходимости обеспечения взаимодействия таких товаров с товарами, используемыми заказчиком,
либо при условии закупок запасных частей и расходных материалов к машинам и оборудованию, используемым заказчиком, в соответствии с технической документацией на указанные машины и оборудование.
Анатолий Галимский
2018

## Slide 17: Товарные знаки на основании псд
П.1 ст.33 44-ФЗ
В законе не содержится такого основания применения товарных знаков без эквивалента, как «закупка на основании утвержденной проектно-сметной документации».
В этой связи указание товарных знаков в такой ситуации является неправомерным.
Допускается наличие товарных знаков, но только с возможностью предложения эквивалента.
Анатолий Галимский
2018

## Slide 18: Товарные знаки на основании псд
П.1 ст.33 44-ФЗ
Некоторые заказчики делают так: оставляют товарные знаки из ПСД, при этом добавляют глобальное примечание в конце таблицы: «все товарные знаки следует читать с припиской «или эквивалент».
Этого недостаточно, если в ТЗ не установлены параметры эквивалентности.
Решение Красноярского УФАС от 28.03.2018 № 342
Если же установлены, то вполне подойдет глобальное примечание следующего содержания:
«Везде, где в проектно-сметной документации есть указания на товарные знаки, допускается использование эквивалентных материалов. Параметры эквивалентности: такие материалы 1) не должны уступать по основным техническим и потребительским характеристикам материалам, указанным в проектно-сметной документации; 2) не должны относиться к более низкому классу материалов по общепринятой классификации (должен относиться к тому же или более высокому классу материалов); 3) должны соответствовать размерам, указанным в проектно-сметной документации. Указанные в проектно-сметной документации заводы-изготовители, ссылки на технические условия производителей, а также места приобретения строительных материалов являются рекомендованными.»
Решение Архангельского УФАС от 19.01.2018 № 12мз-18
Анатолий Галимский
2018

## Slide 19
Ошибка №4:
Характеристики, выявляемые только после проведения испытаний

## Slide 20: Эксплуатационные характеристики под запретом?
П.1 ст.33 44-ФЗ
В описании объекта закупки указываются функциональные, технические и качественные характеристики, эксплуатационные характеристики объекта закупки (при необходимости). В описание объекта закупки не должны включаться требования или указания в отношении товарных знаков, знаков обслуживания, фирменных наименований, патентов, полезных моделей, промышленных образцов, наименование страны происхождения товара, требования к товарам, информации, работам, услугам при условии, что такие требования или указания влекут за собой ограничение количества участников закупки.
Анатолий Галимский
2018

## Slide 21: Эксплуатационные характеристики под запретом?
В «зону риска» попадают характеристики, относящиеся к химическому составу, к эксплуатационным свойствам (плотность, прочность, влажность, водоупорность, паропроницаемость и т.п.).
Правоприменительная практика разная, но большая ее часть против заказчиков:
Решение ФАС России 11.01.2018 8-44-105/17
Решение ФАС России от 17.07.2017 N К-876/17
Постановление Арбитражного суда Восточно-Сибирского округа А19-9776/2017
Постановление Арбитражного суда Северо-Кавказского округа А32-19081/2017
Есть и прецеденты «за»:
Решение ФАС России 25.04.2018 N 2-57-5130 77-18
ЯНАО УФАС 25.04.2018 04-01/185-2018
Анатолий Галимский
2018

## Slide 22: Эксплуатационные характеристики под запретом?
Если эксплуатационные характеристики все-таки очень нужны, чем следует руководствоваться при их установлении:
Указанные должны иметь для заказчика существенное значение
Указанные характеристики должны быть сформированы на основании и в соответствии с ГОСТ (технические условия определенных товаров, но никак не «методы испытаний»!)
В документации не указывается требование в отношении участника закупки о проведении испытаний. Эти испытания, вследствие которых определяются конкретные значения указанных характеристик, проводятся производителями при в ходе осуществления сертификации системы производства, и результаты этих испытаний (протоколы) размещаются на их сайте в свободном доступе!
Анатолий Галимский
2018

## Slide 23
По следам практики:
Группа ошибок, о которых следует помнить

## Slide 24: Выжимка из практики
Описание ошибки | Правоприменительная практика
Нельзя устанавливать такой комплекс требований к товарам (посредством как диапазонов характеристик, так и опциональных требований), который «выводит» на продукцию одного конкретного производителя | Определение ВС РФ 309-КГ17-20389 по делу А50-9033/2017
Если участник предлагает товар в большем количестве, чем предусмотрено ТЗ, отклонять его заявку нельзя | Определение ВС РФ 309-КГ17-17439 по делу А60-60007/2016
Нельзя отклонять заявку, если участник предлагает товар, превосходящий по своим характеристикам требования ТЗ | Постановление АС Поволжского округа от 11.05.2016 по делу А49-8935/2015, Постановление АС СКО от 03.12.2015 по делу А53-5553/2015
Нельзя закупать одновременно строительные работы и «инвентарь» для наполнения отстраиваемых помещений | Определение ВС РФ 305-КГ18-2311 по делу А40-30124/2017
Нельзя отклонять заявку, если товар в первой части именуется иначе, чем в документации, но со смыслом названия и с характеристиками все в порядке | Определение ВС РФ 310-КГ18-10323 по делу А23-6045/2017
В проекте контракта нельзя не прописывать работы, которые должны быть сделаны подрядчиком самостоятельно по ПП РФ 570 | Решение ФАС России от 02.10.20178 по делу К-1269/17, Решение ФАС России от 08.12.2017 № КГОЗ-430/17
БУ, ГУП, МУП нельзя применять ПП РФ 570 | Решение ФАС России от 30.08.2017 по делу № К-1115/17
В случаях, не связанных с ПП РФ 570, а также за пределами предусмотренных этим ПП 25% нельзя запрещать генподрядчику привлекать субподрядчиков для выполнения работ | Обзор судебной практики ВС РФ № 5 от 27.12.2017, п.29
Контракт, предоставляемый участником в качестве подтверждения опыта работы по ПП РФ 99, должен быть исполнен в полном объеме | Письмо Минфина России от 10.09.2017 № 24-02-07/58642

## Slide 25: 504-ФЗ
Не забываем об изменениях!
Первая часть заявки: участник не обязан указывать конкретные характеристики товара, если предлагает тот же товарный знак, что и требуется по документации, а не эквивалент.
Первая часть заявки: указывать страну происхождения товара нужно только в том случае, если в закупке применяется нацрежим.
Вторая часть: отсутствие документов, подтверждающих страну происхождения товаров, не является основанием для отклонения – в этом случае такие товары считаются иностранными
Анатолий Галимский
2018